## Slide 1: Логические основы компьютеров
§ 1. Логика и компьютер
§ 2. Логические операции
§ 3. Диаграммы
§ 4. Упрощение логических выражений
§ 5. Синтез логических выражений
§ 6. Предикаты и кванторы
§ 7. Логические элементы компьютера
§ 8. Логические задачи

## Slide 2
§ 1. Логика и компьютер

## Slide 3: Логика, высказывания
Алгебра логики (др.греч. λογικος) – раздел математики, изучающий высказывания, рассматриваемые со стороны их логических значений (истинности или ложности) и логических операций над ними.

## Slide 4: Логика, высказывания
Аристотель
(384-322 до н.э.)
Формальная логика отвлекается от конкретного содержания, изучает только истинность и ложность высказываний.
Логическое высказывание – это повествовательное предложение, относительно которого можно однозначно сказать, истинно оно или ложно.

## Slide 5: Высказывание или нет?
  Сейчас идет дождь.
  Жирафы летят на север.
  История – интересный предмет.
  У квадрата – 10 сторон и все разные.
  Красиво!
  В городе N живут 2 миллиона человек.
  Который час?

## Slide 6: Логика и компьютер
Предложения типа "в городе A более миллиона жителей", "у него голубые глаза" не являются высказываниями, так как для выяснения их истинности или ложности нужны дополнительные сведения: о каком конкретно городе или человеке идет речь. Такие предложения называются высказывательными формами.
Высказывательная форма — это повествовательное предложение, которое прямо или косвенно содержит хотя бы одну переменную и становится высказыванием, когда все переменные замещаются своими значениями.

## Slide 7: Логика и компьютер
Алгебра логики рассматривает любое высказывание только с одной точки зрения — является ли оно истинным или ложным.
Однако, часто трудно установить истинность высказывания.
Так, например, высказывание
"площадь поверхности Индийского океана равна 75 млн кв. км"
в одной ситуации можно посчитать ложным, а в другой — истинным.
Ложным — так как указанное значение неточное и вообще не является постоянным.
Истинным — если рассматривать его как некоторое приближение, приемлемое на практике.

## Slide 8: Логика и компьютер
Двоичное кодирование – все виды информации кодируются с помощью 0 и 1.
Задача – разработать оптимальные правила обработки таких данных.
Почему «логика»? Результат выполнения операции можно представить как истинность (1) или ложность (0) некоторого высказывания.
Джордж Буль разработал основы алгебры, в которой используются только 0 и 1 (алгебра логики, булева алгебра).

## Slide 9
§ 2. Логические операции

## Slide 10: Обозначение высказываний
A – Сейчас идет дождь.
B – Форточка открыта.
простые высказывания (элементарные)
Составные высказывания строятся из простых с помощью логических связок (операций) «и», «или», «не», «если … то», «тогда и только тогда» и др.
Любое высказывание может быть ложно (0) или истинно (1).
!
A и B
A или не B
если A, то B
A тогда и только
тогда, когда B
Сейчас идет дождь и открыта форточка.
Сейчас идет дождь или форточка закрыта.
Если сейчас идет дождь, то форточка открыта.
Дождь идет тогда и только тогда, когда открыта форточка.

## Slide 11: Таблица логических операций

## Slide 12: Таблица логических операций

## Slide 13: Операция НЕ (инверсия)
Если высказывание A истинно, то «не А» ложно, и наоборот.
А | не А
1
0
0
1
таблица истинности операции НЕ
также , , not A (Паскаль), ! A (Си)
Таблица истинности логического выражения Х – это таблица, где в левой части записываются все возможные комбинации значений исходных данных, а в правой – значение выражения Х для каждой комбинации.

## Slide 14: Операция И
Высказывание «A и B» истинно тогда и только тогда, когда А и B истинны одновременно.
220 В
A и B
A
B

## Slide 15: Операция И (логическое умножение, конъюнкция)
A | B | А и B
1
0
также: A·B, A  B, A and B (Паскаль), A && B (Си)
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
2
3
0
0
конъюнкция – от лат. conjunctio — соединение
A  B

## Slide 16: Операция ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция)
Высказывание «A или B» истинно тогда, когда истинно А или B, или оба вместе.
220 В
A или B
A
B

## Slide 17: Операция ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция)
A | B | А или B
1
0
также: A+B, A  B, A or B (Паскаль), A || B (Си)
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
дизъюнкция – от лат. disjunctio — разъединение

## Slide 18: Задачи
В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для логической операции «И» – &.
1) принтеры & сканеры & продажа
2) принтеры & продажа
3) принтеры | продажа
4) принтеры | сканеры | продажа
1 2 3 4

## Slide 19: Операция «исключающее ИЛИ»
Высказывание «A  B» истинно тогда, когда истинно А или B, но не оба одновременно (то есть A  B).
«Либо пан, либо пропал».
A | B | А  B
0
0
также: A xor B (Паскаль), A ^ B (Си)
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
сложение по модулю 2: А  B = (A + B) mod 2
арифметическое сложение, 1+1=2
остаток

## Slide 20: Свойства операции «исключающее ИЛИ»
A  A =
(A  B)  B =
A  0 =
A  1 =
A
0
?
A | B |  |  |  | А  B
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
A

## Slide 21: Импликация («если …, то …»)
Высказывание «A  B» истинно, если не исключено, что из А следует B.
A – «Работник хорошо работает».
B – «У работника хорошая зарплата».
A | B | А  B
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
1
1
1
0

## Slide 22: Импликация («если …, то …»)
«Если Вася идет гулять, то Маша сидит дома».
A – «Вася идет гулять».
B – «Маша сидит дома».
Маша может пойти гулять (B=0), а может и не пойти (B=1)!
A | B | А  B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
А если Вася не идет гулять?
?

## Slide 23: Эквивалентность («тогда и только тогда, …»)
Высказывание «A  B» истинно тогда и только тогда, когда А и B равны.
A | B | А  B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 24: Базовый набор операций
С помощью операций И, ИЛИ и НЕ можно реализовать любую логическую операцию.
ИЛИ
И
НЕ
базовый набор операций
Сколько всего существует логических операции с двумя переменными?
?

## Slide 25: Штрих Шеффера, «И-НЕ»
A | B | А ¦ B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Базовые операции через «И-НЕ»:

## Slide 26: Стрелка Пирса, «ИЛИ-НЕ»
A | B | А ↓ B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Базовые операции через «ИЛИ-НЕ»:
Самостоятельно…
!

## Slide 27
§ 3. Логические элементы компьютера

## Slide 28: Логические элементы компьютера
Математический аппарат алгебры логики очень удобен для описания того, как функционируют аппаратные средства компьютера, поскольку основной системой счисления в компьютере является двоичная, в которой используются цифры 1 и 0, а значений логических переменных тоже два: “1” и “0”.

## Slide 29: Логические элементы компьютера
Из этого следует два вывода:
одни и те же устройства компьютера могут применяться для обработки и хранения как числовой информации, представленной в двоичной системе счисления, так и логических переменных;
на этапе конструирования аппаратных средств алгебра логики позволяет значительно упростить логические функции, описывающие функционирование схем компьютера, и, следовательно, уменьшить число элементарных логических элементов, из десятков тысяч которых состоят основные узлы компьютера.
Схема управления
вентилятором в
компьютере

## Slide 30: Логические элементы компьютера
Данные и команды представляются в виде двоичных последовательностей различной структуры и длины. Существуют различные физические способы кодирования двоичной информации. В электронных устройствах компьютера двоичные единицы чаще всего кодируются более высоким уровнем напряжения, чем двоичные нули (или наоборот), например:

## Slide 31: Логические элементы компьютера
Логический элемент компьютера — это часть электронной логичеcкой схемы, которая реализует элементарную логическую функцию.
Логическими элементами компьютеров являются электронные схемы И, ИЛИ, НЕ, И—НЕ, ИЛИ—НЕ и другие (называемые также вентилями), а также триггер.
С помощью этих схем можно реализовать любую логическую формулу, описывающую работу устройств компьютера.
Каждый логический элемент имеет свое условное обозначение, которое выражает его логическую формулу, но не указывает на то. какая именно электронная схема в нем реализована. Это упрощает запись и понимание сложных логических схем.

## Slide 32: Логические элементы компьютера
С помощью этих схем можно реализовать любую логическую функцию, описывающую работу устройств компьютера.
Обычно у вентилей бывает от двух до восьми входов и один или два выхода.
Чтобы представить два логических состояния — “1” и “0” в вентилях, соответствующие им входные и выходные сигналы имеют один из двух установленных уровней напряжения. Например, +5 вольт и 0 вольт.
Высокий уровень обычно соответствует значению “истина” (“1”), а низкий — значению “ложь” (“0”).
Каждый логический элемент имеет свое условное обозначение, которое выражает его логическую функцию, но не указывает на то, какая именно электронная схема в нем реализована. Это упрощает запись и понимание сложных логических схем

## Slide 33: Логические элементы компьютера
НЕ
значок инверсии
Схема НЕ (инвертор) реализует операцию отрицания.

## Slide 34: Логические элементы компьютера
&
И
Схема И реализует конъюнкцию двух или более логических значений

## Slide 35: Логические элементы компьютера
1
ИЛИ
Схема ИЛИ реализует дизъюнкцию двух или более логических значений.

## Slide 36: Логические элементы компьютера
&
И-НЕ
Схема И—НЕ состоит из элемента И и инвертора и осуществляет отрицание результата схемы И.

## Slide 37: Логические элементы компьютера
1
ИЛИ-НЕ
Схема ИЛИ—НЕ состоит из элемента ИЛИ и инвертора и осуществляет отрицание результата схемы ИЛИ.

## Slide 38: Логические элементы компьютера
Любое логическое выражение можно реализовать на элементах И-НЕ или ИЛИ-НЕ.
&
И:
НЕ:
&
&
ИЛИ:
&
&
&

## Slide 39: Составление схем
последняя операция - ИЛИ
&
1
&
&
И

## Slide 40: Триггер (англ. trigger – защёлка)
Триггер – это логическая схема, способная хранить 1 бит информации (1 или 0). Строится на 2-х элементах ИЛИ-НЕ или на 2-х элементах И-НЕ.
1
1
основной
выход
вспомогательный
выход
reset, сброс
set, установка
обратные связи
S | R | Q |  | режим
0 | 0 |  |  | 
0 | 1 |  |  | 
1 | 0 |  |  | 
1 | 1 |  |  | 
хранение
запрещен
1
1
0
0
сброс
установка 1
0
0

## Slide 41: Триггер – таблица истинности
1
1
обратные связи
S | R | Q |  | режим
0 | 0 |  |  | 
0 | 1 |  |  | 
1 | 0 |  |  | 
1 | 1 |  |  | 
хранение
запрещен
1
1
0
0
сброс
установка 1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0

## Slide 42: Полусумматор
Полусумматор – это логическая схема, способная складывать два одноразрядных двоичных числа.
Σ
сумма
перенос
A | B | P | S
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
0 0
0 1
0 1
1 0
&
1
&
&
Схема на 4-х элементах?
?

## Slide 43: Сумматор
Сумматор – это логическая схема, способная складывать два одноразрядных двоичных числа с переносом из предыдущего разряда.
Σ
сумма
перенос
перенос
A | B | C | P | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 44: Многоразрядный сумматор
это логическая схема, способная складывать два n-разрядных двоичных числа.
перенос
перенос
Σ
Σ
Σ

## Slide 45
§ 3. Логические формулы

## Slide 46: Формализация
Прибор имеет три датчика и может работать, если два из них исправны. Записать в виде формулы ситуацию «авария».
A – «Датчик № 1 неисправен».
B – «Датчик № 2 неисправен».
C – «Датчик № 3 неисправен».
Аварийный сигнал:
X – «Неисправны два датчика».
X – «Неисправны датчики № 1 и № 2» или
«Неисправны датчики № 1 и № 3» или
«Неисправны датчики № 2 и № 3».
логическая формула
Формализация – это переход к записи на формальном языке!
!

## Slide 47: Формализация
С помощью логических переменных и символов логических операций любое высказывание можно формализовать, то есть заменить логической формулой.
логическая формула
В качестве примера рассмотрим высказывание "если я куплю яблоки или абрикосы, то приготовлю фруктовый пирог"

## Slide 48: Вычисление логических выражений
Порядок вычислений:
скобки
НЕ
И
ИЛИ, исключающее ИЛИ
импликация
эквивалентность
A
B
+

+
B
C

A
С

1 4 2 5 3

## Slide 49: Составление таблиц истинности
Согласно определению, таблица истинности логической формулы выражает соответствие между всевозможными наборами значений переменных и значениями формулы.
Для формулы, которая содержит 2 переменные, таких наборов значений переменных всего 4:
(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1).
Если формула содержит 3 переменные, то возможных наборов значений переменных 8:
(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1).
Количество наборов для формулы с четырьмя переменными равно 16 и т.д.
Удобной формой записи при нахождении значений формулы является таблица, содержащая кроме значений переменных и значений формулы также и значения промежуточных формул!

## Slide 50: Составление таблиц истинности
A | B | A˄B |  | X
0 | 0 |  |  | 
0 | 1 |  |  | 
1 | 0 |  |  | 
1 | 1 |  |  | 
0
1
2
3
Логические выражения могут быть:
  тождественно истинными (всегда 1, тавтология)
  тождественно ложными (всегда 0, противоречие)
  вычислимыми (зависят от исходных данных)
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
Выражение –
тождественно
ложное

## Slide 51: Составление таблиц истинности
A | B |  | A·B |  |  | X
0 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  |  | 
0
1
2
3
Логические выражения могут быть:
  тождественно истинными (всегда 1, тавтология)
  тождественно ложными (всегда 0, противоречие)
  вычислимыми (зависят от исходных данных)
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
Выражение –
тождественно
истинное
1
1
0
0

## Slide 52: Составление таблиц истинности
A |  | X
0 |  | 
0 |  | 
1 |  | 
1 |  | 
0
1
2
3
1
1
0
0
0
0
1
1
Т.е. формула
(двойное отрицание) равносильна А
.

## Slide 53: Составление таблиц истинности
A | 1 | X
0 |  | 
0 |  | 
1 |  | 
1 |  | 
0
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
.
Т.е. формула
равна единице

## Slide 54: Составление таблиц истинности
A | B | C | A˄B 1 | A˄C 2 | B˄C3 | X
0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  |  | 
0
1
2
3
4
5
6
7
X=1 ˄ 2˄ 3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1

## Slide 55: Задачи (таблица истинности)
Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение соответствует F?
¬X  ¬Y  ¬Z
X  Y  Z
X  Y  Z
¬X  ¬Y  ¬Z
X | Y | Z | F
1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 56: Логические основы компьютеров
§ 21. Упрощение логических выражений

## Slide 57: Законы алгебры логики
название | для И | для ИЛИ
двойного отрицания |  | 
исключения третьего |  | 
операции с константами |  | 
повторения |  | 
поглощения |  | 
переместительный |  | 
сочетательный |  | 
распределительный |  | 
законы де Моргана |  | 

## Slide 58: Упрощение логических выражений
Шаг 1. Заменить операции  на их выражения через И, ИЛИ и НЕ:
Шаг 2. Раскрыть инверсию сложных выражений по формулам де Моргана:
Шаг 3. Используя законы логики, упрощать выражение, стараясь применять закон исключения третьего.

## Slide 59: Упрощение логических выражений
раскрыли 
формула де Моргана
распределительный
исключения третьего
повторения
поглощения

## Slide 60: Задачи (упрощение)
Какое логическое выражение равносильно выражению A  ¬(¬B  C)?
¬A  ¬B  ¬C
A  ¬B  ¬C
A  B  ¬C
A  ¬B  C

## Slide 61: Логические уравнения
A=0, B=1, C – любое
2 решения: (0, 1, 0), (0, 1, 1)
или
A=1, B=0, C=1
Всего 3 решения!
!
K=1, L=1,
M и N – любые
4 решения
M=1, L=1, N=1,
K – любое
2 решения
K=1, L=1, M=0,
N – любое
2 решения
Всего 5 решений!
!

## Slide 62: Логические основы компьютеров
§ 22. Синтез логических выражений

## Slide 63: Синтез логических выражений
A | B | X
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Шаг 1. Отметить строки в таблице, где X = 1.
Шаг 2. Для каждой из них записать логическое выражение, которое истинно только для этой строки.
Шаг 3. Сложить эти выражения и упростить результат.
распределительный
исключения третьего
исключения третьего
распределительный

## Slide 64: Синтез логических выражений (2 способ)
A | B | X
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Шаг 1. Отметить строки в таблице, где X = 0.
Шаг 2. Для каждой из них записать логическое выражение, которое истинно только для этой строки.
Шаг 3. Сложить эти выражения и упростить результат, который равен .
Шаг 4. Сделать инверсию.
Когда удобнее применять 2-ой способ?
?

## Slide 65: Синтез логических выражений (3 способ)
A | B | X
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Шаг 1. Отметить строки в таблице, где X = 0.
Шаг 2. Для каждой из них записать логическое выражение, которое ложно только для этой строки.
Шаг 3. Перемножить эти выражения и упростить результат.

## Slide 66: Синтез логических выражений
A | B | C | X
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 67: Синтез логических выражений (2 способ)
A | B | C | X
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
3-й способ – самостоятельно.
!

## Slide 68: Логические уравнения
Запрещены 1!
Запрещены 0!
Запрещены 00** и **00!
0101
0110
0111
1001
1010
1011
1101
1110
1111
01, 10, 11
3
3
пары битов:
3
9 решений!

## Slide 69: Логические уравнения
16 – 9 = 7 решений!
4 переменные – всего 24 = 16 вариантов
для уравнения с 1 в правой части – 9 решений
соседние биты разные – биты чередуются
соседние биты одинаковые – все биты одинаковые

## Slide 70: Логические уравнения
«запрещена комбинация 10»
Решения: 000000, 000001, 000011, 000111,
001111, 011111, 111111
«после первой единицы все следующие биты – 1»
«все нули, потом все единицы»
Для уравнения с N переменными: N+1 решений.

## Slide 71: Системы логических уравнений
Уравнения независимы!
!
7 решений
6 решений
всего 7  6 = 42 решения!

## Slide 72: Системы логических уравнений
уравнение связи
7 решений
6 решений
X:
000000
000001
000011
000111
001111
011111
111111
Y:
00000
00001
00011
00111
01111
11111
7
7
7
7
4
4
всего 7  4 + 4  2
= 36 решений!

## Slide 73: Системы логических уравнений
Замена переменных:
…
Биты чередуются!
!
Решения: Z = 010101010,
Z = 101010101

## Slide 74: Системы логических уравнений
Решения: Z = 010101010,
Z = 101010101
0 и 1 дают по 2 решения!
!
29 + 29 = 1024
9 битов

## Slide 75: Системы логических уравнений
Замена переменных:
Решения: 010101, 101010
«биты чередуются»
Ответ: 33+33=
54

## Slide 76: Логические основы компьютеров
§ 3. Диаграммы

## Slide 77: Диаграммы Венна (круги Эйлера)
A
B
A
B
A
A·B
A
B
A+B
AB
AB
AB
A
B
A
B

## Slide 78: Диаграмма с тремя переменными
Хочу
Могу
Надо
1
2
3
4
5
6
7
8
Логические выражения можно упрощать!
!

## Slide 79: Задачи
Известно количество сайтов, которых находит поисковый сервер по следующим запросам :
Сколько сайтов будет найдено по запросу
огурцы | помидоры
Запрос | Количество сайтов
огурцы | 100
помидоры | 200
огурцы & помидоры | 50

## Slide 80: Задачи
NA|B = NA+ NB
A
B
A
B
NA|B = NA+ NB – NA&B
огурцы | помидоры
50
огурцы
помидоры
100
200
огурцы & помидоры
250

## Slide 81: Задачи
Известно количество сайтов, которых находит поисковый сервер по следующим запросам :
Сколько сайтов будет найдено по запросу
Динамо & Спартак & Рубин
Запрос | Количество сайтов
Динамо & Рубин | 320
Спартак & Рубин | 280
(Динамо ¦ Спартак) & Рубин | 430
Общее условие с & можно отбросить !
!

## Slide 82: Задачи
Известно количество сайтов, которых находит поисковый сервер по следующим запросам :
Сколько сайтов будет найдено по запросу
Динамо & Спартак
Запрос | Количество сайтов
Динамо | 320
Спартак | 280
Динамо ¦ Спартак | 430
Ответ: 320 + 280 – 430 =
170

## Slide 83: Задачи
Динамо
Спартак
Рубин
1
2
3
Динамо & Рубин
= 1 + 2 = 320
Спартак & Рубин
= 2 + 3 = 280
(Динамо | Спартак) & Рубин
= 1 + 2 + 3 = 430
Динамо & Спартак & Рубин
= 2
= (320 + 280) – 430 =
170

## Slide 84: Задачи
Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот ее фрагмент:
Сколько сайтов будет найдено по запросу
(принтер | сканер) & монитор
если по трем следующим запросам найдено:
принтер | сканер – 450 сайтов,
принтер & монитор – 40 сайтов
сканер & монитор – 50 сайтов.
Ключевое слово | Количество сайтов, для которых данное слово является ключевым
сканер | 200
принтер | 250
монитор | 450

## Slide 85: Задачи
А (сканер)
B (принтер)
NA|B = NA+ NB – NA&B
принтер | сканер
450
сканер
принтер
200
250
0
сканер
принтер
монитор
90
40 + 50 =
принтер & монитор = 40
сканер & монитор = 50
50
40
(принтер | сканер) & монитор = ?

## Slide 86: Сложная задача
Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета:
мезозой 500
кроманьонец 600
неандерталец 700
мезозой | кроманьонец 800
мезозой | неандерталец 1000
неандерталец & (мезозой | кроманьонец) 200
Сколько страниц будет найдено по запросу
кроманьонец & (мезозой | неандерталец)

## Slide 87: Логические основы компьютеров
§ 23. Предикаты и кванторы

## Slide 88: Предикаты
Предикат (логическая функция) – это утверждение, содержащее переменные.
Предикат-свойство – от одной переменной:
P(N) = «В городе N живут более 2 млн человек»
P(Москва) = 1
P(Якутск) = 0
Простое(x) = «x – простое число»
Спит(x) = «x всегда спит на уроке»
Предикат-отношение – от нескольких переменных:
Больше(x, y) = «x > y»
Живет(x, y) = «x живет в городе y»
Любит(x, y) = «x любит y»

## Slide 89: Предикаты и кванторы
Предикаты задают множества:
Предикаты, которые всегда истинны:
для всех вещественных чисел
«Для любого допустимого x утверждение P(x) истинно»:
высказывание
квантор
Квантор – знак, обозначающий количество.
А
(all – все)
E
(exists – существует)

## Slide 90: Кванторы
Какой квантор использовать?
« … моря соленые».
« … кошки серые».
« … числа чётные».
« … окуни – рыбы».
« … прямоугольники – квадраты».
« … квадраты – прямоугольники».
Истинно ли высказывание?
при
при
при
при

## Slide 91: Кванторы
Дано:
A = «Все люди смертны» = 1.
B = «Сократ – человек» = 1.
Доказать:
C = «Сократ смертен» = 1.
Доказательство:
P(x) = «x – человек» Q(x) = «x – смертен»
A = 1:
при «x =Сократ»
B = 1:
по свойствам импликации
Сократ
Сократ
Сократ
Сократ
A | B | А  B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 92: Несколько кванторов
– предикат от переменной y
Квантор связывает одну переменную:
– предикат от переменной x
Два квантора связывают две переменных:
– высказывание «для любого x существует y, при котором P(x,y)=1»
– высказывание «существует x, такой что при любом y верно P(x,y)=1»
Сравните два последних высказывания при:

## Slide 93: Отрицание
НЕ «для любого x выполняется P(x)» 
«существует x, при котором не выполняется P(x)»
НЕ «существует x, при котором выполняется P(x)» 
«для любого x не выполняется P(x)»

## Slide 94: Логические основы компьютеров
§ 25. Логические задачи

## Slide 95: Метод рассуждений
Задача 1. Министры иностранных дел России, США и Китая обсудили за закрытыми дверями проекты договора, представленные каждой из стран. Отвечая затем на вопрос журналистов: «Чей именно проект был принят?», министры дали такие ответы:
Россия — «Проект не наш (1), проект не США (2)»;
США — «Проект не России (1), проект Китая (2)»;
Китай — «Проект не наш (1), проект России (2)».
Один из них оба раза говорил правду; второй – оба раза говорил неправду, третий один раз сказал правду, а другой раз — неправду. Кто что сказал?
 | (1) | (2)
Россия |  | 
США |  | 
Китай |  | 
проект России (?)
–
+
–
–
+
+
 | (1) | (2)
Россия |  | 
США |  | 
Китай |  | 
проект США (?)
+
–
 | (1) | (2)
Россия |  | 
США |  | 
Китай |  | 
проект Китая (?)
+
–
+
+
+
+

## Slide 96: Табличный метод
Задача 2. Дочерей Василия Лоханкина зовут Даша, Анфиса и Лариса. У них разные профессии и они живут в разных городах: одна в Ростове, вторая – в Париже и третья – в Москве. Известно, что
  Даша живет не в Париже, а Лариса – не в Ростове,
  парижанка – не актриса,
  в Ростове живет певица,
  Лариса – не балерина.
Париж | Ростов | Москва |  | Певица | Балерина | Актриса
 |  |  | Даша |  |  | 
 |  |  | Анфиса |  |  | 
 |  |  | Лариса |  |  | 
0
0
0
В каждой строке и в каждом столбце может быть только одна единица!
!
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
Много вариантов.
Есть точные данные.

## Slide 97: Использование алгебры логики
Задача 3. Следующие два высказывания истинны:
  1. Неверно, что если корабль A вышел в море, то корабль C – нет.
  2. В море вышел корабль B или корабль C, но не оба вместе.
Определить, какие корабли вышли в море.
… если корабль A вышел в море, то корабль C – нет.
1. Неверно, что если корабль A вышел в море, то корабль C – нет.
2. В море вышел корабль B или корабль C, но не оба вместе.
Решение:

## Slide 98: Использование алгебры логики
Задача 4. Когда сломался компьютер, его хозяин сказал «Память не могла выйти из строя». Его сын предположил, что сгорел процессор, а винчестер исправен. Мастер по ремонту сказал, что с процессором все в порядке, а память неисправна. В результате оказалось, что двое из них сказали все верно, а третий – все неверно. Что же сломалось?
Решение:
A – неисправен процессор, B – память, C – винчестер
хозяин:
сын:
мастер:
Если ошибся хозяин:
Если ошибся сын:
Если ошибся мастер:

## Slide 99: Использование алгебры логики
Задача 5. На вопрос «Кто из твоих учеников изучал логику?» учитель ответил: «Если логику изучал Андрей, то изучал и Борис. Однако неверно, что если изучал Семен, то изучал и Борис». Кто же изучал логику?
Решение:
A – логику изучал Андрей, B – Борис, C – Семен
«Если логику изучал Андрей, то изучал и Борис».
1 способ:
«Неверно, что если изучал Семен, то изучал и Борис».

## Slide 100: Использование алгебры логики
Задача 5. На вопрос «Кто из твоих учеников изучал логику?» учитель ответил: «Если логику изучал Андрей, то изучал и Борис. Однако неверно, что если изучал Семен, то изучал и Борис». Кто же изучал логику?
Решение:
A – логику изучал Андрей, B – Борис, C – Семен
«Если логику изучал Андрей, то изучал и Борис».
2 способ:
«Неверно, что если изучал Семен, то изучал и Борис».
С | B | С  B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | A  B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 101: Использование алгебры логики
Задача 6. Суд присяжных пришел к таким выводам:
если Аськин не виновен или Баськин виновен, то виновен Сенькин
если Аськин не виновен, то Сенькин не виновен
Виновен ли Аськин?
Решение:
A – виновен Аськин, B – Баськин, C – Сенькин
«Если Аськин не виновен или Баськин виновен, то виновен Сенькин».
«Если Аськин не виновен, то Сенькин не виновен».
Аськин виновен

## Slide 102: Использование алгебры логики
Задача 6б. Суд присяжных пришел к таким выводам:
если Аськин не виновен или Баськин виновен, то виновен Сенькин
если Аськин не виновен, то Сенькин не виновен
Виновен ли Баськин?
Решение:
A – виновен Аськин, B – Баськин, C – Сенькин
Не получили противоречия: возможно, что и виновен

## Slide 103: Использование алгебры логики
Задача 6в. Суд присяжных пришел к таким выводам:
если Аськин не виновен или Баськин виновен, то виновен Сенькин
если Аськин не виновен, то Сенькин не виновен
Виновен ли Сенькин?
Решение:
A – виновен Аськин, B – Баськин, C – Сенькин
Не получили противоречия: возможно, что и виновен